5$(h1ii$)	$(kurz9System kabin  NiUU K

Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH

Maltschachstr. 37

72144 Dusslingen

Germany

Telephone: 0049 (0) 7072 / 131-0

Telefax: 0049 (0) 7072 / 131-150

info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej grubości 38 mm, powierzchnia płyt pokryta jest warstwą utwardzonej żywicą melaminy. Front kabiny stanowi gładka powierzchnia z precyzyjnymi, oryginalnymi połączeniami. Pionowe krawędzie elementów w miejscu łączenia z drzwiami zostały wzmocnione poprzez zastosowanie wytrzymałych aluminiowych profili, jak również taśmy z tworzywa sztucznego ABS – w celu uniknięcia wypadków. Zapobieganie wypadkom, a także trwałość produktu potwierdza uzyskanie certyfikatów TÜV oraz GS.

Wysokość:

2135 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm

Inne wysokości są również dostępne.

Ścianki:

Ścianka frontowa wykonana jest z 38 mm grubości płyty wiórowej, ścianki boczne oraz działowe – 30 mm grubości płyty wiórowej. Powierzchnia płyt pokryta jest warstwą utwardzonej żywicą melaminy. Pionowe krawędzie elementów w miejscu łączenia z drzwiami zostały wzmocnione poprzez zastosowanie wytrzymałych aluminiowych profili, jak również taśmy z tworzywa sztucznego ABS – w celu uniknięcia wypadków.

Profile:

Wszystkie profile wykonane są z aluminium anodowanego, zaokrąglone (promień 2mm), aby zmniejszyć ryzyko wypadków.

Prostokątny (45/80 mm) profil górny biegnie wzdłuż górnej krawędzi na całej długości ściany frontowej.

Alternatywnie: Prostokątny profil górny (40/30 mm)  cofnięty o około 150 mm w głąb kabiny względem lica ścianki frontowej.

Alternatywnie: Profile dla systemu od podłogi do sufitu wykonane z wytrzymałego aluminium pozwalające na połączenie ze ścianą przy pomocy fugi cieniowej (shadow gap)

Połączenia ścianek systemowych ze ścianą realizowane poprzez zastosowanie profili U-kształtnych, zapewniających wzmocnienie konstrukcji.

Alternatywnie: Połączenie ścianek systemowych ze ścianą realizowane poprzez zastosowanie fugi cieniowej (shadow gap).

Nóżki wspierające:

Eleganckie, wysokiej jakości nóżki wykonane z aluminium odpornego na korozję (Ø 20 mm), anodowane z rdzeniem ze stali nierdzewnej  oraz płytką przykrywającą ze stali nierdzewnej. Możliwość dostosowania wysokości – od 80 mm do 215 mm. Nóżki są mocowane do ścianek (profili aluminiowych) za pomocą trzpieni gwintowanych M12. Wytrzymała rozeta z aluminium anodowanego może być łatwo podnoszona w celu łatwego czyszczenia.

Alternatywnie: eleganckie, wysokiej jakości nóżki wykonane ze stali nierdzewnej (Ø 20 mm), wykonane ze stali nierdzewnej z płytką przykrywającą ze stali nierdzewnej oraz rękawem ze stali nierdzewnej. Możliwość dostosowania wysokości – od 80 mm do 215 mm. Nogi są mocowane do ścianek (profili aluminiowych) za pomocą trzpieni gwintowanych M12. Wytrzymała rozeta z aluminium anodowanego może być łatwo podnoszona w celu łatwego czyszczenia.

Alternatywnie: zoptymalizowany prześwit (50-80 mm) poprzez specjalnie stworzony wzór nóżki. Aby zapewnić maksimum prywatności, łatwość czyszczenia i optymalnej wentylacje. Stopa wykonana z wytrzymałego aluminium anodowanego w kolorze naturalnym. Nogi są mocowane do ścianek (profili aluminiowych) za pomocą trzpieni gwintowanych M12.

Rozwiązanie to jest całkowicie odporne na korozję, nawet w agresywnym otoczeniu.

Drzwi:

38 mm grubości płyta wiórowa, powierzchnia płyt pokryta jest warstwą utwardzonej żywicą melaminy z profilami pionowymi aluminiowymi z obu stron.

Wyposażenie drzwi:

2 x zestaw zawiasów trzyrolkowych, niewymagających żadnej konserwacji, niedemontowalne, wykonane z aluminium.

Alternatywnie: możliwość zastosowanie zawiasów aluminiowych wyposażonych w sprężynę umożliwiającą automatyczne domykanie lub otwieranie drzwi.

Alternatywnie: 2 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej.

W przypadku systemu o wysokości >2000 mm, konieczność zastosowania trzeciego zawiasu.

Uchwyty:

W standardzie klamka WC L-kształtna wykonana  z aluminium anodowanego (Ø 23 mm), zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Alternatywnie: nylonowa - U kształtna klamka, zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Alternatywnie: aluminiowa - U kształtna klamka, zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Alternatywnie: ze stali nierdzewnej - U kształtna klamka, zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Alternatywnie: ze stali nierdzewnej - L kształtna klamka, zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Alternatywnie: podłużny uchwyt z wyświetlaczem LED - L kształtna klamka, zamek z indykatorem czerwony / biały  „zajęte” z mechanizmem awaryjnego zwalniania.

Kolorystyka:

Ścianki oraz drzwi zgodnie z paletą kolorów NiUU - KEMMLIT. Profile, nóżki oraz zawiasy wykonane z aluminium anodowanego lub malowane proszkowo.

Alternatywnie: nóżki oraz zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

Skład systemu:

Ścianka frontowa:		            	............ mm 	..........  sztuk

Drzwi z wyposażeniem:			            		..........  sztuk

Ścianka działowa:	                         	............ mm 	..........  sztuk

Ścianka boczna:	       	            	............ mm 	..........  sztuk

Liczba zestawów:$(einhQuantit		..........  sztuk $)	$(d276$)$(ep

Możliwe akcesoria dostępne w  aluminium lub stali nierdzewnej.

Możliwość zamówienia ekranów pisuarowych.

/E