58$(h1ii58$)	$(kurz9 System kabin variocell aluminium $)

Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telephone: (0049) 7072 / 131-0
Telefax: (0049) 7072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstrukcja:

Elementy warstwowe (sandwich) grubości 30 mm, powierzchnia wykończona aluminium  pokrytego odporną na korozję 3-warstwową powłoką lakieru (Crystal Coat), ze statycznymi połączeniami i odporne na wandalizm.

Klasa reakcji na ogień systemu: B-s2,d0.

TÜV (GS pieczęć aprobaty).

Opcje:
variocell aluminium 3.1: Anodowane profile aluminiowe
variocell aluminium 3.2: Malowane proszkowo profile aluminiowe

variocell aluminium 3.4: Profil główny ze stali nierdzewnej

Wysokość:
2000 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

2135 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

Inne wysokości są również dostępne.

# Konstrukcja zawieszona, bez nóżek – rozwiązanie alternatywne – umożliwiające łatwe czyszczenie – rozwiązanie alternatywne.

Konstrukcja zawieszona, nóżki umieszczone w ściance działowej  – rozwiązanie alternatywne.

Od podłogi do sufity – konstrukcja umożliwiająca maksymalną prywatność – rozwiązanie alternatywne.

Ścianki:

Elementy warstwowe (sandwich) grubości 30 mm, powierzchnia pokryta odpornym na korozję aluminium, pokryte przyjazną dla środowiska 3-warstwowa powłoką lakieru (Crystal Coat) odporną na zarysowania i promieniowanie UV zgodnie z normą DIN 53384 A. Powłoka ze stopu aluminium jest odporna na działanie wody morskiej zgodnie z normą DIN 1725.

# Arkusze aluminiowe są zaokrąglone na wszystkich 4 krawędziach. Elementy wewnątrz wypełnione są wkładkami ochronnymi. Odporne wkłady w elementach warstwowych gwarantują długotrwałe i solidne mocowanie akcesoriów.

Ewentualnie dla lepszej ochrony przeciwpożarowej, wnętrze

elementów może być wypełniona niepalną metalową warstwą.

Profile:

Wszystkie profile wykonane są z aluminium, zaokrąglone (promień 2 mm), aby zmniejszyć ryzyko wypadków. Ochronny, elegancko zaokrąglony profil górny (55/43 mm) biegnie bezpośrednio nad frontowymi drzwiami.

Połączenie ze ścianą przy pomocy profili U-kształtnych.

Profil górny również dostępny w wersji gładko-powierzchniowej, o przekroju prostokątnym, wykonany z aluminium (42/43 mm).

Profil górny jest również dostępny o przekroju prostokątnym wykonany ze stali nierdzewnej (40/30 mm).

# Profil górny można opcjonalnie cofnąć o 130 mm w głąb kabiny, alternatywa dla bezpośredniego usytuowania nad drzwiami (ścianką frontową).

Nóżki:

Nóżki o średnicy 20 mm, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości. Połączenia ze ścianką realizowane za pomocą śrub M12. Wytrzymała stalowa rozeta może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Dostępne również nóżki pokryte aluminium odpornym na korozję. Satyna anodowana lub malowane proszkowo ze rdzeniem stalowym i płytką. Trwała pokrywa (rękaw) wykonana z anodowanego aluminium. Pokrywa może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Jako dodatkowa opcja, wykonane z aluminium odpornego na korozję, malowane proszkowo z rdzeniem ze stali nierdzewnej i płytką nasadkową. Trwała pokrywa (rękaw) wykonana z dopasowanego kolorystycznie nylonu, można ją w prosty sposób podnieść ułatwiając czyszczenie.

Drzwi:
Elementy warstwowe z powierzchnią z aluminium (sandwich), grubości 30 mm, ocynkowane ogniowo (sama konstrukcji jak ścianki) z profilami pionowymi aluminiowymi z obu stron. Profile wykonane są z aluminium ze zintegrowaną gumą pochłaniającą dźwięk – w celu zmniejszenia hałasu przy zamykaniu.

Otwierane drzwi mogą być opcjonalnie wyposażone w systemowy profil ochrony palców (zawiasy czopowe zamiast standardowych,  maksymalny kąt otwarcia = 100°).

Zawiasy:

2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm średnicy, do automatycznego zamykania drzwi, w kolorze satyna anodowana lub malowane proszkowo.

# Alternatywnie ozdobne 2-rolkowe zawiasy ze stali nierdzewnej (12 mm średnicy).

# Wyposażenie drzwi:

Pojedynczy zamek WC. Pochwyty do drzwi, czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, ze stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Jako opcja, podwójny zamek WC. „U” lub „L” kształtna klamka,  23 mm średnicy.  Czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Pojedyncze pokrętło wykonane z anodowanego aluminium

z indykatorem czerwony / biały  „zajęte”.

Kolorystyka:
Elementy ścian i drzwi, profile, okucia, nóżki i akcesoria zgodnie z zakresem kolorów cell.

Przyjazność dla środowiska:

z zakresem kolorów cell.

Przyjazność dla środowiska:

Wyłącznie zastosowane materiały przyjazne środowisku – bez PVC i CFC.

Skład systemu:

Ścianka frontowa:		            	............ mm 	..........  sztuk

Drzwi z wyposażeniem:			            		..........  sztuk

Ścianka działowa:	                         	............ mm 	..........  sztuk

Ścianka boczna:	       	            	............ mm 	..........  sztuk

Liczba zestawów:$(einhQuantit		..........  sztuk $)	$(d276$)$(ep

Możliwe akcesoria dostępne w  aluminium lub stali nierdzewnej.

Możliwość zamówienia ekranów pisuarowych.