60$)	$(kurz9 System kabin classiccell stal

Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telephone: (0049) 7072 / 131-0
Telefax: (0049) 7072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstrukcja:

Gładko powierzchniowe elementy warstwowe grubości 42 mm (sandwich), wykończone powierzchnią ze stali ocynkowanej ogniowo, ze statycznymi połączeniami i odporne na wandalizm.

Klasa reakcji na ogień systemu: B-s2,d0.

TÜV-certyfikat.

Opcje:
classiccell steel 1.1: Anodowane profile aluminiowe

classiccell steel 1.4: Profile ze stali nierdzewnej

Wysokość:
2000 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

2135 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

Inne wysokości są również dostępne.

Od podłogi do sufity – konstrukcja umożliwiająca maksymalną prywatność – rozwiązanie alternatywne.

Ścianki:

Elementy warstwowe (sandwich), grubości 42 mm, wykończenie powierzchni ze stali ocynkowanej ogniowo wg S 250 GD + Z-275 wg DVV, DIN EN 10142 wzgl. DIN EN 10147 oraz DIN EN 10143.

Widoczne pokrycie lakierem poliestrowym grubości 25 µm w kolorze białym, szarym, szarym metalicznym oraz czarnym.

Z dodatkową powłoką ochronną wewnątrz grubości 7-10 µm.

Alternatywnie pokrycie lakierem poliestrowym (dla specjalnego efektu krystalicznego) grubości ok. 50 µm. Odporne na promieniowanie UV ze względu na wbudowane części szkła akrylowego – kolory silverstar, redstar, bluestar, brownstar oraz greenstar. Z dodatkową powłoką ochronną wewnątrz grubości 7-10 µm .

# Arkusze stalowe są zaokrąglone na wszystkich 4 krawędziach. Elementy wewnątrz wypełnione są wkładkami ochronnymi. Odporne wkłady w elementach warstwowych gwarantują długotrwałe i solidne mocowanie akcesoriów.

Ewentualnie dla lepszej ochrony przeciwpożarowej, wnętrze

elementów może być wypełniona niepalną metalową warstwą.

Profile: 
Poziomy profil główny, aluminiowy – nie biegnie bezpośrednio nad drzwiami (ścianką przednią), lecz jest cofnięty w głąb kabiny o 150 mm.

# Alternatywnie poziomy profil główny, aluminiowy może być usytuowany bezpośrednio nad drzwiami (ścianką przednią).

Poziomy profil górny również dostępny o przekroju 	prostokątnym wykonany ze stali nierdzewnej.

Połączenie ze ścianą przy pomocy profili U-kształtnych z efektem fugi cieniowej.

Nóżki:

Nóżki wspierające są cofnięte w głąb kabiny o 150 mm. Nóżki o średnicy 20 mm, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości. Połączenia ze ścianką realizowane za pomocą śrub M12. Wytrzymała stalowa rozeta może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Dostępne również nóżki pokryte aluminium odpornym na korozję. Satyna anodowana lub malowane proszkowo ze rdzeniem stalowym i płytką. Trwała pokrywa (rękaw) wykonana z anodowanego aluminium. Pokrywa może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Drzwi:
Elementy warstwowe (sandwich), 42 mm grubości, z powierzchnią ze stali ocynkowanej ogniowo.

# Zawiasy:

2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm

średnicy, do automatycznego zamykania drzwi, w kolorze

satyna anodowana.

# Alternatywnie 2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm średnicy, w kolorze satyna anodowana.

# Alternatywnie ozdobne 2-rolkowe zawiasy ze stali nierdzewnej (12 mm średnicy).

# Wyposażenie drzwi:

Pojedynczy zamek WC. Pochwyty do drzwi, czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, ze stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Jako opcja, podwójny zamek WC. „U” lub „L” kształtna klamka,  23 mm średnicy.  Czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Pojedyncze pokrętło wykonane z anodowanego aluminium

z indykatorem czerwony / biały  „zajęte”.

Kolorystyka:
Elementy ścian i drzwi, profile, okucia, nóżki i akcesoria zgodnie z zakresem kolorów cell.

Przyjazność dla środowiska:

Wyłącznie zastosowane materiały przyjazne środowisku – bez PVC i CFC.

Skład systemu:

Ścianka frontowa:		            	............ mm 	..........  sztuk

Drzwi z wyposażeniem:			            		..........  sztuk

Ścianka działowa:	                         	............ mm 	..........  sztuk

Ścianka boczna:	       	            	............ mm 	..........  sztuk

Liczba zestawów:$(einhQuantit		..........  sztuk $)	$(d276$)$(ep

Możliwe akcesoria dostępne w  aluminium lub stali nierdzewnej.

Możliwość zamówienia ekranów pisuarowych.