$(h1ii58$)61	$(kurz9Cum System kabin classiccell aluminium $(Addr1Name1$)	$)

Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telephone: (0049) 7072 / 131-0
Telefax: (0049) 7072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstrukcja:

Gładko powierzchniowe elementy warstwowe (sandwich) grubości 42 mm, powierzchnia wykończona aluminium  pokrytego odporną na korozję 3-warstwową powłoką lakieru (Crystal Coat), ze statycznymi połączeniami i odporne na wandalizm.

Klasa reakcji na ogień systemu: B-s2,d0.

TÜV (GS pieczęć aprobaty).

Opcje:
classiccell aluminium 3.1: Anodowane profile aluminiowe

classiccell aluminium 3.4: Profile ze stali nierdzewnej

Wysokość:
2000 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

2135 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

Inne wysokości są również dostępne.

Od podłogi do sufity – konstrukcja umożliwiająca maksymalną prywatność – rozwiązanie alternatywne.

Ścianki:

Elementy warstwowe (sandwich) grubości 42 mm, powierzchnia wykończona odpornym na korozję aluminium.

Przyjazna dla środowiska 3-warstwowa powłoka lakieru (Crystal Coat) odporna na zarysowania i promieniowanie UV zgodnie z normą DIN 53384 A. Powłoka ze stopu aluminium jest odporna na działanie wody morskiej zgodnie z normą DIN 1725.

# Arkusze aluminiowe są zaokrąglone na wszystkich 4 krawędziach. Elementy wewnątrz wypełnione są wkładkami ochronnymi. Odporne wkłady w elementach warstwowych gwarantują długotrwałe i solidne mocowanie akcesoriów.

Profile: 
Poziomy profil główny, aluminiowy – nie biegnie bezpośrednio nad drzwiami (ścianką przednią), lecz jest cofnięty w głąb kabiny o 150 mm.

# Alternatywnie poziomy profil główny, aluminiowy może być usytuowany bezpośrednio nad drzwiami (ścianką przednią).

Poziomy profil górny również dostępny o przekroju	prostokątnym wykonany ze stali nierdzewnej.

Połączenie ze ścianą przy pomocy profili U-kształtnych z efektem fugi cieniowej.

Nóżki:

Nóżki wspierające są cofnięte w głąb kabiny o 150 mm. Nóżki o średnicy 20 mm, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, o regulowanej wysokości. Połączenia ze ścianką realizowane za pomocą śrub M12. Wytrzymała stalowa rozeta może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Dostępne również nóżki pokryte aluminium odpornym na korozję. Satyna anodowana lub malowane proszkowo ze rdzeniem stalowym i płytką. Trwała pokrywa (rękaw) wykonana z anodowanego aluminium. Pokrywa może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Drzwi:
Elementy warstwowe (sandwich), 42 mm grubości, z powierzchnią z aluminium.

# Zawiasy:

2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm

średnicy, do automatycznego zamykania drzwi, w kolorze

satyna anodowana.

# Alternatywnie 2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm średnicy, w kolorze satyna anodowana.

# Alternatywnie ozdobne 2-rolkowe zawiasy ze stali nierdzewnej (12 mm średnicy).

# Wyposażenie drzwi:

Pojedynczy zamek WC. Pochwyty do drzwi, czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, ze stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Jako opcja, podwójny zamek WC. „U” lub „L” kształtna klamka,  23 mm średnicy.  Czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Pojedyncze pokrętło wykonane z anodowanego aluminium

z indykatorem czerwony / biały  „zajęte”.

Kolorystyka:
Elementy ścian i drzwi, profile, okucia, nóżki i akcesoria zgodnie z zakresem kolorów cell.

Przyjazność dla środowiska:

Wyłącznie zastosowane materiały przyjazne środowisku – bez PVC i CFC.

Skład systemu:

Ścianka frontowa:		            	............ mm 	..........  sztuk

Drzwi z wyposażeniem:			            		..........  sztuk

Ścianka działowa:	                         	............ mm 	..........  sztuk

Ścianka boczna:	       	            	............ mm 	..........  sztuk

Liczba zestawów:$(einhQuantit		..........  sztuk $)	$(d276$)$(ep

Możliwe akcesoria dostępne w  aluminium lub stali nierdzewnej.

Możliwość zamówienia ekranów pisuarowych.