63$)	$(kurz9 System kabin softcell stal $(kurz9 $)

Producent: KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telephone: (0049) 7072 / 131-0
Telefax: (0049) 7072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstrukcja:

Elementy warstwowe (sandwich) grubości 42 mm, o zaokrąglonych pilastrach frontowych, wykończenie powierzchni ze stali ocynkowanej ogniowo, ze statycznymi połączeniami i odporne na wandalizm.

Klasa reakcji na ogień systemu: B-s2,d0.

TÜV-certyfikat.

Front każdej kabiny może być cofnięty do środka lub wypuszczony do przodu względem sąsiedniej kabiny o 100 mm.

Opcje:
softcell steel 1.1: Anodowane profile aluminiowe

softcell steel 1.4: Profile ze stali nierdzewnej

Wysokość:
2000 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

2135 mm, w tym prześwit przy podłodze 150 mm.

Inne wysokości są również dostępne.

Ścianki:

Elementy warstwowe (sandwich) grubości 42 mm, wykończenie powierzchni ze stali ocynkowanej ogniowo wg S 250 GD + Z-275 wg DVV, DIN EN 10142 wzgl. DIN EN 10147 oraz DIN EN 10143.

Widoczne pokrycie lakierem poliestrowym grubości 25 µm, w kolorze białym, szarym, szarym metalicznym oraz czarnym. Z dodatkową powłoką ochronną wewnątrz grubości 7-10 µm .

Alternatywnie pokrycie lakierem poliestrowym (dla specjalnego efektu krystalicznego) grubości ok. 50 µm. Odporne na promieniowanie UV ze względu na wbudowane części szkła akrylowego – kolory silverstar, redstar, bluestar, brownstar oraz greenstar. Z dodatkową powłoką ochronną wewnątrz grubości 7-10 µm .

# Arkusze stalowe są zaokrąglone na wszystkich 4 krawędziach. Elementy wewnątrz wypełnione są wkładkami ochronnymi. Odporne wkłady w elementach warstwowych gwarantują długotrwałe i solidne mocowanie akcesoriów.

Profile: 
Poziomy profil główny, aluminiowy – nie biegnie bezpośrednio nad drzwiami (ścianką przednią), lecz jest cofnięty w głąb kabiny o 270 mm.

Poziomy profil górny również dostępny o przekroju	prostokątnym wykonany ze stali nierdzewnej.

Połączenie ze ścianą przy pomocy profili U-kształtnych z efektem fugi cieniowej.

Nóżki:

Nóżki wspierające są cofnięte w głąb kabiny o 270 mm. Średnica 20 mm, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, regulowana wysokość. Połączenia ze ścianką za pomocą śrub M12. Wytrzymała stalowa rozeta może być łatwo podnoszone umożliwiając łatwe czyszczenie.

Dostępne również pokryte aluminium odpornym na korozję. Satyna anodowana lub malowane proszkowo ze rdzeniem stalowym i płytką.

Trwała pokrywa (rękaw) wykonana z anodowanego aluminium. Pokrywa (rękaw) może być łatwo podniesiona upraszczając czyszczenie.

Drzwi:
Elementy warstwowe (sandwich) grubości 42 mm, wykończenie powierzchni ze stali ocynkowanej ogniowo.

# Zawiasy:

2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm

średnicy, do automatycznego zamykania drzwi, w kolorze

satyna anodowana.

# Alternatywnie 2 solidne, 2-rolkowe zawiasy wykonane z aluminium, 20 mm średnicy, w kolorze satyna anodowana.

# Alternatywnie ozdobne 2-rolkowe zawiasy ze stali nierdzewnej (12 mm średnicy).

# Wyposażenie drzwi:

Pojedynczy zamek WC. Pochwyty do drzwi, czerwony / biały

wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, ze stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia, dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Jako opcja, podwójny zamek WC. „U” lub „L” kształtna klamka, 23 mm średnicy, czerwony / biały wskaźnik „zajęte” z mechanizmem awaryjnego otwierania wykonane z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej lub odpornego na uderzenia, dopasowanego kolorystycznie nylonu.

Kolorystyka:
Elementy ścian i drzwi, profile, okucia, nóżki i akcesoria zgodnie z zakresem kolorów cell.

Przyjazność dla środowiska:

Wyłącznie zastosowane materiały przyjazne środowisku – bez PVC i CFC.

Skład systemu:

Ścianka frontowa:		            	............ mm 	..........  sztuk

Drzwi z wyposażeniem:			            		..........  sztuk

Ścianka działowa:	                         	............ mm 	..........  sztuk

Ścianka boczna:	       	            	............ mm 	..........  sztuk

Liczba zestawów:$(einhQuantit		..........  sztuk $)	$(d276$)$(ep

Możliwe akcesoria dostępne w  aluminium lub stali nierdzewnej.

Możliwość zamówienia ekranów pisuarowych.